Magnitudes electromagnéticas: Estilo SI

Los fenómenos electromagnéticos básicos se definen por las causa y efectos en el espacio en el que se producen:

Espacio				Medidas en un cubo unidad

Cubo unidad                         Un cubo de 1 m3 con aristas de 1 metro

Cantidades básicas	Densidad de flujo			área en m2

Intensidad de potencial		longitud en m

Analogías causales        oposición a la causa			Causa / fecto  					ayuda a la causa 			Efecto / causa

El electronagnetismo basico se estudia en forma de campos i circuitos según:

Campos: 				eléctricos, magnéticos y conductivos

CAMPOS	causa / longitud		efecto / área		ayuda por cubo

Conductivo	Intens. de campo elec. 	Densidad corriente  Conductividad eléctrica

E:	V/m			J:	A/m2		J/E = G / m = S / m

Magnético	Intens. de campo mag. 	 Densidad de flujo	Permeabilidad magn.

H:	Av / m			B:	Wb / m2	B/H = H / m

Electrostát.   Intens. de campo elec.	Densidad de flujo	Permitividad eléctrica

E:	V/m			D:	C/m2		D/E = F / m

Circuitos: 				eléctricos, magnéticos y conductivos

CIRCUITOS		efecto            /          causa	        =            ayuda a la causa

Conductivo	corriente eléctrica		dp; V			Conductancia

Amperios			Voltios 		Siemens

Magnético	flujo magnético		f.m.m.			Permeancia

Wéber				Av.			Henrios

Electrostát	flujo eléctrico			dp;V			Capacitancia

Culombios			Voltios 		Faradios

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El circuito electrostático i conductivo tienen la misma causa:  Intens. campo elec. E V/m

Según ocurran en el vacio o/i en la materia:

Términos			Vacio 		Materia 	Total		Unidades

Conductividad eléctrica	go		gr		g 		J/E = Siemen/m

Permitividad eléctrica	e0 		er		eo x er  = e	D/E = Farad/m

Permeabilidad magnética	uo		ur		uo x ur = u 	B/H = Henri/m

Las magnitudes electromagnéticas mas usuales del SI, son las de ayuda a la causa.

Concepto			Oposición	           Ayuda

Conductor			Resistencia		Conductancia

Reactor Inductivo		Reluctancia		Permeancia

Reactor capacitativo 	Elastancia		Capacitancia

Circuitos reactivos  		Reactancia 		Susceptancia

id			Impedancia		Admitancia

Nota: En el calculo con unidades SI, se prescinde de la expresión f.e.m. y se cambia por potencial y diferencia de potencial según el caso.

Si se trata de potenciales i corrientes constantes, las unidades se expresan con letra mayúsculas:

E; I; etc..

Si se trata de potenciales i corrientes variables, las unidades se expresan con letra mayúsculas:

e; i; etc..

SISTEMA INTERNACIAL DE UNIDADES: (S.I.)

UNIDADES BASICAS:

Magnitud	Unidad			Simbo

- Longitud	metro                            m

- Masa	kilogramo	kg

- Tiempo	segundo	s

- Intensidad eléctrica	ampere	A

- Intensidad luminosa	candela	cd

- Temperatura	kelvin	K

- Cantidad de sustancia	mol	mol

Se añadieron dos:

Magnitud	                      Unidad 			Simbolo

- Ángulo plano	                       radián	    rad

- Ángulo sólido	                       estereorradián	     sr

UNIDADES ELECTRICAS I MAGNETICAS:

Magnitud	Unidad-------		Simbol-

Potencial eléctrico, fuerza electromotriz	volt		V

Conductancia eléctrica	siemens		S

Resistencia eléctrica	ohm		Ω

Carga eléctrica, cantidad de electricidad	coulomb		C

Flujo electrico                                                           coulombio                       C

Capacidad 	farad		F

Inductancia	henry		H

Flujo magnético	weber		Wb

Densidad de flujo magnético	tesla		T

Energía, trabajo	joule		J

Frecuencia	hertz		Hz

Flujo luminoso	lumen		lm

Iluminancia	lux		lx

Potencia, flujo radiante	watt		W